## Slide 1
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
VIỆN CÔNG NGHỆ HÀNG KHÔNG VŨ TRỤ
BÁO CÁO MÔN HỌC
CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI TRONG VIỄN THÁM VÀ GIS
Giảng viên hướng dẫn: TS. Hà Minh Cường, Ths. Hoàng Tích Phúc.
Sinh viên: Ninh Hải Đăng - 21021411,
Lê Đức Lương - 21021424.
Lớp: K66S - AE.
Đề tài: Ứng dụng GIS, Viễn thám và Học máy trong Đánh giá Nguy cơ Cháy rừng tại Gia Lai

## Slide 2
Ứng dụng GIS, Viễn thám và Học máy trong Đánh giá Nguy cơ Cháy rừng tại Gia Lai
Đặt vấn đề
Dữ liệu và tiền xử lý
Tạo nhãn & Huấn luyện mô hình
Đánh giá mô hình
Kết quả và bản đồ

## Slide 3
Flow Chart

## Slide 4
Đặt vấn đề
Dữ liệu và tiền xử lý
Tạo nhãn & Huấn luyện mô hình
Đánh giá mô hình
Kết quả và bản đồ
Đặt vấn đề
Gia Lai là tỉnh có diện tích rừng lớn thuộc vùng Tây Nguyên – nơi thường xuyên xảy ra cháy rừng vào mùa khô.
Thiên tai cháy rừng gây thiệt hại lớn về kinh tế, sinh thái và môi trường.
Cần có công cụ hỗ trợ đánh giá nguy cơ cháy rừng nhanh chóng, quy mô lớn → Sử dụng viễn thám và học máy.
Lý do chọn tỉnh Gia Lai:
Diện tích rừng lớn
Nhiều khu vực rừng dễ bị tác động do con người và khí hậu
Dữ liệu viễn thám phủ tốt khu vực này
Thời gian nghiên cứu: 1/11/2024 – 1/4/2025: -> Đây là mùa khô đặc trưng tại Tây Nguyên, ít mưa, độ ẩm thấp, nguy cơ cháy rừng cao nhất năm.

## Slide 5
Đặt vấn đề
Dữ liệu và tiền xử lý
Tạo nhãn & Huấn luyện mô hình
Đánh giá mô hình
Kết quả và bản đồ
Đặt vấn đề

## Slide 6
Đặt vấn đề
Dữ liệu và tiền xử lý
Tạo nhãn & Huấn luyện mô hình
Đánh giá mô hình
Kết quả và bản đồ
Lượng mưa tại Gia Lai – minh họa mùa khô
Giai đoạn tháng 11 đến tháng 4 có lượng mưa rất thấp, cho thấy mùa khô rõ rệt, là thời điểm dễ xảy ra cháy rừng.
Nguồn: Climate Hazards Center

## Slide 7
Đặt vấn đề
Dữ liệu và tiền xử lý
Tạo nhãn & Huấn luyện mô hình
Đánh giá mô hình
Kết quả và bản đồ
Dữ liệu sử dụng
Tên dữ liệu | Nguồn | Độ phân giải không gian | Độ phân giải thời gian | Mục đích sử dụng
Sentinel-2 SR | Copernicus (ESA) | 10m – 20m | 5 ngày | Tính toán chỉ số thực vật, độ ẩm đất, v.v.
MODIS LST (MOD11A2) | NASA | 1km | 8 ngày | Nhiệt độ bề mặt đất
MODIS Fire (MOD14A1) | NASA | 1km | 1 ngày | Ghi nhận điểm cháy (gán nhãn cháy thực tế)
ALOS PALSAR DEM (SRTM) | USGS | 30m | Không thay đổi | Địa hình (độ dốc, hướng dốc)
CHIRPS | Climate Hazards Group (UCSB) | ~5km | 1 ngày | Lượng mưa
ERA5-Land Wind | ECMWF | ~9km | 1 ngày | Tốc độ gió
Biên giới hành chính | geoBoundaries (Humdata) | Đa cấp hành chính | Cập nhật định kỳ | Ranh giới hành chính tỉnh Gia Lai

## Slide 8
Đặt vấn đề
Dữ liệu và tiền xử lý
Tạo nhãn & Huấn luyện mô hình
Đánh giá mô hình
Kết quả và bản đồ
Tiền xử lý ảnh vệ tinh (Sentinel-2 Surface Reflectance)
Lọc khu vực Gia Lai và thời gian (1/11/2024 – 1/4/2025)
Loại bỏ mây bằng trường MSK_CLDPRB < 30
Chọn các bands: B2 (Blue), B3 (Green), B4 (Red), B8 (NIR), B11, B12
Tạo ảnh median và cắt theo ranh giới
Code
var sentinel = ee.ImageCollection("COPERNICUS/S2_SR") .filterBounds(gia_lai) .filterDate(startDate, endDate) .filterMetadata("CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE", "less_than", 10) .map(maskClouds) .select(["B2", "B3", "B4", "B8", "B11", "B12"]) .median() .clip(gia_lai);

## Slide 9
Đặt vấn đề
Dữ liệu và tiền xử lý
Tạo nhãn & Huấn luyện mô hình
Đánh giá mô hình
Kết quả và bản đồ
Tính toán chỉ số thực vật
Chỉ số thực vật cơ bản
NDVI, NDWI, LSWI – đánh giá tình trạng và độ ẩm thực vật
Code
var ndvi = sentinel.normalizedDifference(["B8", "B4"]).rename("NDVI"); var ndwi = sentinel.normalizedDifference(["B3", "B8"]).rename("NDWI"); var lswi = sentinel.normalizedDifference(["B8", "B11"]).rename("LSWI");
Chỉ số nâng cao
EVI, SAVI, NBR, NDMI – tăng cường độ chính xác đánh giá
Code
var evi = sentinel.expression( '2.5 * ((NIR - RED) / (NIR + 6 * RED - 7.5 * BLUE + 1))', { 'NIR': sentinel.select('B8'), 'RED': sentinel.select('B4'), 'BLUE': sentinel.select('B2') }).rename('EVI'); var savi = sentinel.expression( '((NIR - RED) * (1 + L)) / (NIR + RED + L)', { 'NIR': sentinel.select('B8'), 'RED': sentinel.select('B4'), 'L': 0.5 }).rename('SAVI'); var nbr = sentinel.normalizedDifference(["B8", "B12"]).rename("NBR"); var ndmi = sentinel.normalizedDifference(["B11", "B8"]).rename("NDMI");

## Slide 10
Đặt vấn đề
Dữ liệu và tiền xử lý
Tạo nhãn & Huấn luyện mô hình
Đánh giá mô hình
Kết quả và bản đồ
Các chỉ số môi trường
MODIS LST (nhiệt độ bề mặt)
Trung bình nhiệt độ ngày, chuyển đổi về độ C
Code
var temperature = temperatureCollection.mean() .multiply(0.02).subtract(273.15) .rename("Temperature") .clip(gia_lai); temperature = temperature.reproject({ crs: 'EPSG:4326', scale: 1000 });
Chỉ số nhiệt độ – TCI
Tính từ nhiệt độ hiện tại, min và max
Code
var tci = tempMax.subtract(temperature) .divide(tempMax.subtract(tempMin)) .multiply(100) .rename("TCI") .clip(gia_lai); tci = tci.reproject({ crs: 'EPSG:4326', scale: 1000 });
Chỉ số khô hạn – VCI
Dựa trên NDVI max, min theo không gian
Code
var vci = ndvi.subtract(ndviMin).divide(ndviMax.subtract(ndviMin)) .multiply(100).rename("VCI");

## Slide 11
Đặt vấn đề
Dữ liệu và tiền xử lý
Tạo nhãn & Huấn luyện mô hình
Đánh giá mô hình
Kết quả và bản đồ
Các chỉ số môi trường
MODIS LST (nhiệt độ bề mặt)
Trung bình nhiệt độ ngày, chuyển đổi về độ C
Code
var temperature = temperatureCollection.mean() .multiply(0.02).subtract(273.15) .rename("Temperature") .clip(gia_lai); temperature = temperature.reproject({ crs: 'EPSG:4326', scale: 1000 });
Chỉ số nhiệt độ – TCI
Tính từ nhiệt độ hiện tại, min và max
Code
var tci = tempMax.subtract(temperature) .divide(tempMax.subtract(tempMin)) .multiply(100) .rename("TCI") .clip(gia_lai); tci = tci.reproject({ crs: 'EPSG:4326', scale: 1000 });
Chỉ số khô hạn – VCI
Dựa trên NDVI max, min theo không gian
Code
var vci = ndvi.subtract(ndviMin).divide(ndviMax.subtract(ndviMin)) .multiply(100).rename("VCI");

## Slide 12
Đặt vấn đề
Dữ liệu và tiền xử lý
Tạo nhãn & Huấn luyện mô hình
Đánh giá mô hình
Kết quả và bản đồ
Chỉ số địa hình & thời tiết
Dữ liệu địa hình từ DEM (SRTM)
Trích xuất độ dốc và hướng dốc
Code
var slope = terrain.select("slope").rename("Slope"); var aspect = terrain.select("aspect").rename("Aspect");
Lượng mưa (CHIRPS)
Tính trung bình lượng mưa (mean())
Code
var chirps = ee.ImageCollection("UCSB-CHG/CHIRPS/DAILY") .filterBounds(gia_lai).filterDate(startDate, endDate) .mean().select("precipitation").clip(gia_lai);
Tốc độ gió (ERA5-Land)
Sử dụng u, v gió tầng 10m → tính tốc độ gió tổng hợp.
Code
var wind = ee.ImageCollection("ECMWF/ERA5_LAND/DAILY_AGGR") .filterBounds(gia_lai).filterDate(startDate, endDate) .select(["u_component_of_wind_10m", "v_component_of_wind_10m"]) .mean().clip(gia_lai); var windSpeed = wind.select("u_component_of_wind_10m").pow(2) .add(wind.select("v_component_of_wind_10m").pow(2)) .sqrt().rename("WindSpeed");

## Slide 13
Đặt vấn đề
Dữ liệu và tiền xử lý
Tạo nhãn & Huấn luyện mô hình
Đánh giá mô hình
Kết quả và bản đồ
Kết quả tiền xử lý
SAVI
EVI
NDMI
NDVI
NDWI
NBR
LSWI

## Slide 14
Đặt vấn đề
Dữ liệu và tiền xử lý
Tạo nhãn & Huấn luyện mô hình
Đánh giá mô hình
Kết quả và bản đồ
VCI
TCI
FIRE_LABEL
LST
SLOPE
ASPECT
DEM
Kết quả tiền xử lý

## Slide 15
XIN CẢM ƠN CÁC THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI!!!